## Slide 1: Cours de morphologie mathématique
M. Coster

## Slide 2: Introduction à la morphologie mathématique
Rappels historiques
  Morphologie mathématique ensembliste
    1966 : G. Matheron "Les variables régionalisées et leurs estimations" (Masson)
    1967 : G. Matheron "Eléments pour une théorie des milieux poreux" (Masson)
    1969 : J. Serra "Introduction à la morphologie mathématique" (Cahiers CMM Fontainebleau)
    1982 : J. Serra "Image analysis and mathematical morphology" (Academic Press)
  Extension aux fonctions
    1982 : J. Serra "Image analysis and mathematical morphology" (Academic Press) chap. XII
    1984 : J. Serra "Image analysis and mathematical morphology, theoretical advances" (Academic Press)

## Slide 3: Introduction à la morphologie mathématique
Rappels historiques (suite)
  Appareillage (images binaires)
    1971 : J. Klein et J. Serra : premier processeur spécialisé
    1974 : LEITZ TAS : premier processeur commercial
  Appareillage (images numériques)
    1980 : LEITZ TAS + et KONTRON IBAS II
  Logiciels spécialisés (Visilog (Noésis), Aphélion (Adcis), ...)
Développements à l'étranger
  USA : travaux de Sternberg (1975-1978)
  USA : Livre de C.R. Giardina et E.R. Dougherty (1988) "Morphological methods in image and signal processing"

## Slide 4: Morphologie mathématique ensembliste
Etude dans l ’espace continu
Notions de mathématiques utiles à la MM
Les principaux opérateurs et leurs propriétés

## Slide 5: La morphologie mathématique ensembliste
La morphologie mathématique ensembliste
  Morphologie euclidienne
    Types d'ensembles, principes, propriétés
    Les opérateurs de base : érosion, dilatation, ouverture, fermeture
    Les autres opérateurs : squelette, ...
  Morphologie géodésique
Morphologie mathématique discrète
  Les différents types de trames
  Convexité et distance dans l'espace discret
  Opérateurs de base (érosion, dilatation, ouverture fermeture)
  Le squelette
  Les transformations de voisinage, amincissements épaississements

## Slide 6: Morphologie mathématique ensembliste
Les ensembles analysés
  Ensemble X, frontière X
  Ensemble ouvert topologique : ensemble excluant sa frontière
  Ensemble fermé topologique : ensemble et sa frontière
  Intérieur : le plus grand ouvert topologique
  Adhérence : le plus petit fermé topologique
  X : différence entre l'adhérence et l'intérieur
  Hypothèse X = ensembles fermés topologiques

## Slide 7: La morphologie mathématique ensembliste (principes)
  Utilisation d'opérateurs ensemblistes classiques:
    Union
    Intersection
    Différence symétrique
    Complémentation
  Les transformations en tout ou rien
    Comparaison entre l'ensemble à étudier et un ensemble de géométrie connue : l'élément structurant B
    Pour chaque position de B, une question relative à l'intersection ou à l'inclusion est posée.
    Toutes les réponses positives conduisent à un nouvel ensemble

## Slide 8: Morphologie ensembliste (propriétés des opérateurs)
Propriétés algébriques
Propriétés topologiques
Problèmes de connaissance locale

## Slide 9: Morphologie ensembliste (propriétés algébriques)
  Ensembles X et Y, transformations (X) et (Y)
Propriétés algébriques (définitions)
  Propriété de croissance
  Propriété d'extensivité
  Propriété d'anti-extensivité
  Propriété de continuité ou semi-continuité
  Propriété d'idempotence

## Slide 10: Continuité et opérateurs ensemblistes classiques
Position du problème
  Suite d'ensembles fermés topologiques : Fn
  Passage à la limite (n infini): de lim Fn à F
d
Fn : d = 1/n
lim Fn
F

## Slide 11: Continuité et semi-continuité
Définitions
  Semi-continuité supérieure
  Semi-continuité inférieure
  Continuité
    Semi-continuité supérieure et semi-continuité inférieure
Cas des opérateurs classiques
  Union, intersection, ....
    un opérateur continu est moins sensible au bruit qu'un opérateur semi continu etc ...

## Slide 12: Opérateurs classiques et continuité
Union : opérateur continu
lim Fn
F
F'
F'

## Slide 13: Opérateurs classiques et continuité
Intersection : opérateur semi-continu supérieur
lim Fn
F
F'
F'

## Slide 14: Opérateurs classiques et continuité
Complémentation : opérateur semi-continu inférieur
lim Fn
F
N.B. L'union est le plus robuste des opérateurs classiques

## Slide 15: Morphologie ensembliste (propriétés topologiques)
Notions de topologie
  Composante connexe et simplement connexe
  Caractéristiques topologiques des surfaces
  Homéomorphisme
Propriétés topologiques
  Préservation de la connexité
  Homotopie

## Slide 16: Notions de topologie
Composante connexe et simplement connexe
x1
x2
C2
C1
x1
x2
C2
C1
C1 et C2 = chemins dans X, x1 et x2 = point de X
  Composante connexe
Composante simplement connexe

## Slide 17: Caractéristiques topologiques des surfaces
Nombre de surfaces
Nombre de bords d'une surface
Surface sphérique sans bord
Surface avec un bord

## Slide 18: Caractéristiques topologiques des surfaces
Genre d'une surface g(S)
  Nombre de coupures possibles sans perdre la connexité
Surface de genre g(s) = 0
Surface de genre g(s) = 2

## Slide 19: Homéomorphisme et transformation homotopique
Homéomorphisme
  Définition
    L'homéomorphisme est une transformation bijective et bicontinue qui permet de faire coïncider deux objets par déformation réversible de l'un d'entre-eux.
Transformation homotopique
  Définition
    Une transformation est dite homotopique si l'image et l'image transformée peuvent se déduire l'une de l'autre par un homéomorphisme.
    Toutes les caractéristiques des surfaces restent inchangées.

## Slide 20: Problèmes de connaissance locale
Masque de mesure Z
Objets coupant le bord du masque
Il faut tenir compte de ce masque pour les opérateurs

## Slide 21: Les transformations en tout ou rien
Notion d'élément structurant
  Définition :Ensemble B de géométrie connue repéré par son centre placé en un point x de l'espace et noté Bx
    Ex : disque, carré, hexagone, bi-point ...
  Elément transposé noté : symétrique de B par rapport à l'origine
O

## Slide 22: Les différents types d'éléments structurants
Eléments structurants limites
disque segment
Contour bi-point
du cercle
élément convexe isotrope
élément convexe anisotrope
élément concave isotrope
élément concave anisotrope

## Slide 23: Relations entre B et Y, ensemble testé
B en x1 : ne touche pas Y
B en x2 est inclus dans Y
B en x3 touche Y

## Slide 24: Propriétés générales des transformations en tout ou rien
Continuité ou semi continuité
Invariance avec les translations
Compatibilité avec les homothéties
Connaissance locale uniforme ou simple
  Connaissance locale uniforme (Z : champ de mesures)
  Connaissance locale simple
    A voir avec les transformations géodésiques
Il faut trouver un masque Z' vérifiant :
Lorsque la transformation dépend de 

## Slide 25: L'érosion morphologique
Définition
  X : ensemble analysé, B élément structurant (disque taille 15
Image initiale
X

## Slide 26: Erosion morphologique
Influence de l'élément structurant
  X : ensemble analysé, B élément structurant (ligne)
Image initiale
X

## Slide 27: Propriétés de l'érosion
Propriétés algébriques
  L'érosion est une transformation croissante
  L'érosion est une transformation anti-extensive
  L'érosion est une transformation semi-continue supérieure
  L'érosion n'est pas idempotente
Propriétés topologiques
  L'érosion ne préserve pas la connexité
  L'érosion n'est pas une transformation homotopique

## Slide 28: Propriété de croissance et anti-extensivité de l'érosion
B

## Slide 29: Semi-continuité supérieure de l'érosion
B
lim Fn
F
lim Fn et F
EB(lim Fn) et EB(F)

## Slide 30: L'érosion est non idempotente
L'érosion est itérative
B
2B
B
2B

## Slide 31: Propriétés générales de l'érosion
L'érosion est invariante par translation

## Slide 32: Propriétés générales de l'érosion
L'érosion est compatible avec les homothéties
B
B
X
X
ensemble
érodé
Vrai pour une union finie de convexe : ensembles fractals exclus

## Slide 33: Propriétés générales de l'érosion
Connaissance locale uniforme
  L'érosion par B d'un ensemble X intersecté par un masque Z est connue dans un masque Z' obtenue par érosion de Z par B
  C'est le théorème du masque de mesure
X
EB(X)
Z' = EB(Z)
Z

## Slide 34: Propriétés topologiques de l'érosion
L'érosion ne préserve pas la connexité
L'érosion n'est pas une transformation homotopique
B

## Slide 35: La dilatation morphologique
Définition
  X : ensemble analysé, B élément structurant (disque)
X
DB(X)
B

## Slide 36: Dilatation morphologique
Influence de la forme de l'élément structurant
  Cas du disque circulaire
  Cas du carré
B
DB(X)
X
B

## Slide 37: Propriétés de la dilatation
Propriétés algébriques
  La dilatation est une transformation croissante
  La dilatation est une transformation extensive
  La dilatation est une transformation continue
  La dilatation n'est pas idempotente
  La dilatation est duale de l'érosion par complémentation
Propriétés topologiques
  La dilatation préserve la connexité
  La dilatation n'est pas une transformation homotopique

## Slide 38: Propriété de croissance et extensivité de la dilatation
B
DB(Y)
Y
DB(X)
X

## Slide 39: La dilatation est non idempotente
La dilatation est itérative
X
2B
B

## Slide 40: Erosion et dilatation
L'érosion et la dilatation par le même élément structurant sont duales vis à vis de la complémentation
X
EB(X)
XC
DB(XC)
B

## Slide 41: Propriétés générales de la dilatation
La dilatation est continue
La dilatation est invariante par translation
La dilatation est compatible avec les homothéties
Dilatation et connaissance locale

## Slide 42: Dilatation et connaissance locale
X
DB(X)
Z' = EB(Z)
Z
Objet en dehors du champ
Dilaté de l ’objet

## Slide 43: La dilatation distribue l'union
B1
B2
ensemble X
ensembles
dilatés
Grande importance technologique

## Slide 44: Erosion et union d'éléments
Par dualité et à partir de la relation précédente on a :
B1
B2
Grande importance technologique

## Slide 45: Erosion d'une intersection d'ensembles
On a la relation suivante :
B
X et Y
EB(X) et EB(Y)
X
Y
Grande importance technologique

## Slide 46: Propriétés topologiques de la dilatation
La dilatation préserve la connexité
La dilatation n'est pas homotopique
X
DB(X)
B

## Slide 47: Combinaisons d'érosions et de dilatations
Les érosions et les dilatations peuvent être combinées pour former d'autres opérateurs morphologiques :
L'ouverture
  C'est une érosion par l'élément B suivie d'une dilatation par l'élément structurant transposé
La fermeture
  C'est une dilatation par l'élément B suivie d'une érosion par l'élément structurant transposé

## Slide 48: L'ouverture morphologique
Ouverture morphologique par un disque circulaire
B
X
OB(X)

## Slide 49: L'ouverture morphologique
Ouverture morphologique par un carré
  L'ouverture ne supprime que les parties étroites et les objets plus petits que B
X
OB(X)
B

## Slide 50: Ouverture et érosion
L'érodé d'un ouvert par le même élément structurant est le lieu des "centres" des éléments structurants dont l'union constitue l'ensemble OB(X)
X
OB(X)
EB(X)
On peut comparer érosion et ouverture : l'érosion agit partout, l'ouverture en certains points seulement.
B

## Slide 51: Propriétés de l'ouverture
Propriétés algébriques
  L'ouverture est une transformation croissante
  L'ouverture est une transformation anti-extensive
  L'ouverture est une transformation semi-continue-sup.
  L'ouverture est idempotente (non itérative)
Propriétés topologiques
  L'ouverture ne préserve pas la connexité
  L'ouverture n'est pas une transformation homotopique

## Slide 52: L'ouverture est anti-extensive
Cette propriété implique l'usage d'un élément transposé pour faire l'opération de dilatation
X
EB(X)
B
partie perdue

## Slide 53: Ouverture et connaissance locale
Z
B
On notera qu'il faut éroder 2 fois le masque

## Slide 54: La fermeture morphologique
Fermeture morphologique par un disque circulaire
X
FB(X)
B

## Slide 55: Fermeture morphologique
Fermeture morphologique par un carré
X
FB(X)
B

## Slide 56: Propriétés de la fermeture
L'ouverture et la fermeture par le même élément structurant sont duales vis à vis de la complémentation
X
FB(X)
Les boules B sont conte-nues dans le complémentaire de X, ce qui définit un ouvert
B
B

## Slide 57: Propriétés de la fermeture
Propriétés algébriques
  La fermeture est une transformation croissante
  La fermeture est une transformation extensive
  La fermeture est une transformation semi-continue-sup.
  La fermeture est idempotente
Propriétés topologiques
  La fermeture préserve la connexité
  La fermeture n'est pas une transformation homotopique

## Slide 58: Fermeture et convexité
Définition d'un objet convexe
Soit X une composante connexe et [x1_x2] un segment droit
limité par les points x1 et x2, X est convexe si :
X1
X2
X1
X2
Ensemble X non convexe
Ensemble X convexe

## Slide 59: Fermeture et convexité
Définition de l'enveloppe convexe
  Soit X un ensemble, l'enveloppe convexe de X, notée CVf(X) est obtenue par l'intersection de tous les demi-plans limités per une droite , d'orientation contenant X
ensemble X
enveloppe convexe
  limites des 1/2 plans
  d'orientation :
 quelconque
 = 90°

## Slide 60: Fermeture et enveloppe convexe
Une fermeture par un disque de taille infinie conduit à l'enveloppe convexe de l'objet CVf(X)
Une fermeture par un carré de taille infinie conduit à une enveloppe qui est incluse dans CVf(X)
ensemble X
X fermé par un carré infini
X fermé par un disque infini
CVf(X)

## Slide 61: Ensemble régulier
C'est un ensemble à la fois ouvert et fermé par une boule B
XC
X
B
B

## Slide 62: Le squelette : une transformation homotopique
Définition
  Soit X un ensemble connexe, sa frontière et s un point de X
  Le squelette de X noté Sk(X) est l'union des centres des boules maximales incluses dans X
s
y1
y2
X
Sk(X)
cercle maximal

## Slide 63: Squelette et opérateurs morphologiques
La relation de Lantuéjoul
X
µB
B
point du squelette pour µ tendant vers 0

## Slide 64: Propriétés du squelette
Propriétés algébriques
  Le squelette est une transformation anti-extensive
  Le squelette n'est pas une transformation croissante
Y
X
Sk(Y)
Sk(X)

## Slide 65: Propriétés du squelette
Propriétés algébriques
  La squelettisation est idempotente :
  La squelettisation n'est ni continue ni semi-continue
Polygone régulier à n cotés
Passage à la limite (disque)
Sk(X)
X

## Slide 66: Propriétés du squelette
Propriété topologique
  La squelettisation est une transformation homotopique
    (à condition que X soit un ensemble ouvert)
Ensemble connexe non ouvert
X
Sk(X)

## Slide 67: Points particuliers du squelette
Les points extrêmes
Les points multiples
X
points multiples
points extrêmes
Sk(X)

## Slide 68: Le squelette par zone d'influence (SKIZ)
Définition
  Ensemble
  Zone d'influence
  SKIZ
  Comparaison avec le squelette
Xi = composante connexe

## Slide 69: Squelette par zone d'influence
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X8
X7
X9
X
Sz(X)
Sk(XC)

## Slide 70: Squelette par zone d'influence
Propriétés
  Le squelette par zone d'influence (SKIZ) partage l'espace en autant de parties qu'il y a de composantes connexes
  Le SKIZ n'est pas une transformation homotopique
  Le SKIZ n'est pas une transformation croissante
  Le SKIZ est une transformation anti-extensive par rapport à XC
  Le SKIZ est une transformation idempotente
  Le SKIZ est une transformation semi-continue supérieure
    La transformation est nettement plus stable que la squelettisation